Инструкция по межеванию земель

(утв. Роскомземом 8 апреля 1996 г.)

1. Общие положения

1.1. Межевание земель представляет собой комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади.

1.2. Установление и закрепление границ на местности выполняют при получении гражданами и юридическими лицами новых земельных участков, при купле-продаже, мене, дарении всего или части земельного участка, а также по просьбе граждан и юридических лиц, если документы, удостоверяющие их права на земельный участок, были выданы без установления и закрепления границ на местности.

1.3.  Восстановление границ земельного участка выполняют при наличии межевых  споров,  а также по просьбе граждан и юридических лиц в случае полной или частичной утраты на местности межевых знаков и других признаков границ принадлежащих им земельных участков.

1.4. Межевание земель выполняют проектно-изыскательские организации Роскомзема, а также граждане и юридические лица, получившие в установленном порядке лицензии на право выполнения этих работ.

2. Содержание межевания земель

Межевание земель включает:

-  подготовительные  работы  по  сбору  и  изучению  правоустанавливающих,  геодезических,

картографических и других исходных документов;

- полное обследование и оценку состояния пунктов государственной геодезической сети (ГГС) и опорной межевой сети (ОМС) - опорных межевых знаков (ОМЗ);

- полевое обследование границ размежовываемого земельного участка оценкой состояния межевых знаков;

- составление технического проекта (задания) межевания земель;

- уведомление собственников, владельцев и пользователей размежовываемых земельных участков о производстве межевых работ;

- согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями размежовываемых земельных участков;

- сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

- определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

- определение площади земельного участка;

- составление чертежа границ земельного участка;

- контроль и приемку результатов межевания земель производителем работ;

- государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков;

- формирование межевого дела;

- сдачу материалов в архив.

3. Геодезическая основа.

Требования к точности межевания земель

3.1. Межевание земель выполняют как в общегосударственной, так и в местных и условных системах координат. При этом должна быть обеспечена надежная связь местных и условных систем координат с общегосударственной системой.

3.2. Геодезической основой межевания земель служат:

- пункты ГГС (триангуляция и полигонометрия);

- пункты ОМС (опорные межевые знаки - ОМЗ).

3.3. Пункты ОМС (ОМЗ) служат в качестве исходных для:

-   закрепления   на   местности   выбранной   местной   или   условной   системы   координат   и последующей ее привязки к общегосударственной системе координат;

- оперативного восстановления утраченных межевых знаков;

- решения других задач государственного земельного кадастра и землеустройства.

3.4. Средние квадратические погрешности взаимного положения пунктов ОМС (ОМЗ) и положения межевых знаков не должны превышать величин приведенных в таблице.

Предельная погрешность положения точки не должна превышать удвоенной средней квадратической погрешности. Количество погрешностей, превышающих предельные, должно быть не более 6% от общего числа контрольных измерений.

3.5. Расположение и плотность (густота) пунктов ОМС должны обеспечивать быстрое и надежное восстановление на местности положения всех межевых знаков.

3.6. В городах и поселках комитеты по земельным ресурсам и землеустройству могут устанавливать более высокую  точность  и плотность опорной межевой сети  и  межевых  знаков,  что обосновывается в технических проектах на производство работ.

Таблица

Точностные и другие характеристики межевания земель

┌────────────────────────────────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│Градация земель                 │Средняя│Средняя │Плотность│Рекомен-  │

│                                │квадра-│квадра-  │(густота)│дуемые ма-│

│                                │тичес- │тичес-   │пунктов  │сштабы ба-│

│                                │кая по-│кая по-  │ГГС и ОМС│зовых ка- │

│                                │греш-  │греш-    │(ОМЗ)    │дастровых │

│                                │ность  │ность    │         │карт и    │

│                                │взаим- │положе-  │         │планов    │

| │ │ | │ного │ния меже-│ │положе-│вых зна- │ | │ │ | │ │ |
| --- | --- | --- | --- |
| │ │ | │ния пу-│ков отно-│ │нктов │сительно │ | │ │ | │ │ |
| │ │ │ │ │ | │ОМС │пунктов │ │(ОМЗ) │ГГС, ОМС │ │не бо- │(ОМЗ) не │ │лее │более │ │(мм) │(мм) │ | │ │ │ │ │ | │ │ │ │ │ |

├────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│                1               │   2   │    3    │    4    │    5     │

├────────────────────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

| │1. │ | Земли | городов | и | поселков | │ │ | 0,05 | │ │ | 0,1 | │Не менее │4 на 1 | │ │ | 1:1000 1:2000 | │ │ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| │ |  |  |  |  | │ |  | │ |  | │кв.км. | │ |  | │ |
| │ |  |  |  |  | │ |  | │ |  | │ | │ |  | │ |
| │2. Земли сельских населенных пу-│ то же │ то же │Не менее │ 1:2000 │ |
| │нктов; земли пригородной зоны: | │ |  | │ |  | │4 на на- | │ | 1:5000 | │ |
| │в т.ч. земли, предоставленные | │ |  | │ |  | │селенный | │ |  | │ |
| │для ведения личного подсобного | │ |  | │ |  | │пункт, | │ |  | │ |
| │хозяйства, садоводства и индиви-│ │дуального жилищного строительст-│ │ва и другие земли │ |  | │ │ │ |  | │дачный │поселок, │садовод- | │ │ │ |  | │ │ │ |
| │ │ |  | │ |  | │ческое | │ |  | │ |
| │ │ |  | │ |  | │товарище-│ |  | │ |
| │ |  | │ |  |  | │ |  |  | │ство | │ |  | │ |
| │ |  | │ |  |  | │ |  |  | │ | │ |  | │ |
| │3. | Земли сельскохозяйственного | │ | то | же | │ | то | же | │Узловые | │ | 1:10000 | │ |
| │назначения: земли особоохраняе- │ │ │точки 3-х│ 1:25000 │ |
| │мых │ │ │ | территорий | и | другие | земли | │ │ │ │ |  |  | │ │ │ │ |  |  | │и более │ │землевла-│ │дений и │ │землепо- │ |  | │ │ │ │ |
| │ │ |  |  |  |  | │ │ |  |  | │ │ |  |  | │льзований│ │ │ |  | │ │ |
| │4. Земли лесного фонда, земли | │ | то | же | │ | то | же | │ | то | же | │ | 1:25000 | │ |
| │водного фонда, земли запаса и | │ |  |  | │ |  |  | │ |  |  | │ | 1:50000 | │ |
| │другие земли | │ |  |  | │ |  |  | │ |  |  | │ |  | │ |
| └────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘ |

Примечание.

1.  Средние квадратические погрешности в графах 2 и 3 рассматриваются  применительно к масштабам базовых кадастровых карт и планов (графа 5).

2. Базовые кадастровые карты являются исходными для создания кадастровых карт и планов

земельного участка, села, поселка, сельского административного округа, административного района,

города, республики, края, области.

4. Требования к закреплению на местности границ земельного участка

4.1. В зависимости от назначения и типа закрепления на местности различают:

- пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5 лет) сохранность;

- межевые знаки, закрепляемые на поворотных точках границ с использованием недорогих материалов;

- границы по "живым урочищам" (рекам, ручьям, водотокам, водоразделам и т.д.);

- границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фасадами зданий, элементами дорожной сети и т.д.);

- пропаханные линии суходольных границ.

4.2. Пункты ОМС размещают равномерно по территории населенных пунктов, дачных поселков, участков садовых товариществ, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий с плотностью, указанной в таблице. Пункты ОМС могут не совпадать с межевыми знаками границ земельного участка. Их следует размещать на местности с учетом:

- доступности для геодезических определений при восстановлении положения утраченных межевых знаков;

- защищенности от разрушений в результате хозяйственной деятельности и природных явлений.

Пункты ОМС следует по возможности размещать на землях находящихся в государственной или

муниципальной собственности.

4.3. Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы земельного участка, кроме границ, проходящих по "живым урочищам" и линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка.

4.4. На пунктах ОМС в качестве знаков применяются (приложение 1):

- бетонный пилон размером 12 х 12 х 90 см, в верхней конец которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего скрепления с грунтом вцементируются два металлических штыря (якорь);

- бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 15 х 15

см, верхним 10 х 10 см и высотой 90 см с заделанным в него кованым гвоздем;

- железная труба диаметром 35-60 мм, отрезки рельса или уголкового железа 50 х 50 х 5 мм, 35 х

35 х 4 мм длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 х 20 см, верхним - 15 х 15 см и высотой 20 см. К верхней части трубы (рельса, уголка) приваривается металлическая пластинка для надписи, внизу металлические стержни (крестовина);

- деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с крестовиной, установленный на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 х 20 см, верхним 15 х 15 см и высотой 20 см. На верхней грани монолиту делается крестообразная насечка или заделывается  гвоздь.  Верхнюю  часть  столба затесывают на конус,  ниже затеса делают вырез для надписи;

-  пень  свежесрубленного  хвойного  дерева  диаметром  в  верхней  части  не  менее  25  см,

обработанный в виде столба с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем;

- марка, штырь, болт, закрепленные цементным раствором в основания различных сооружений, в

т.ч. в бордюры, столбы, трубы или в скалы.

Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см.

4.5. Пункты ОМС окапывают в виде круглых канав с внутренним диаметром 2,0 м, глубиной 0,3 м,

шириной в нижней части 0,2 м и верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,1 м.

4.6. В качестве межевых знаков используют деревянные колья высотой 75 - 80 см, диаметром 5 -

7 см, железные штыри и трубы, забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м.

Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются круглой канавой с внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м и шириной в нижней части 0,2 м.

4.7. Границы земельных участков, проходящие по живым урочищам, закрепляются межевыми знаками только на стыках с суходольными границами.

4.8. При установке межевой знак ориентируют таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки.

4.9. На пунктах ОМС (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения 1) делается надпись: Роскомзем ОМЗ

N                .

4.10. Пункты ОМС после закладки сдаются по акту на наблюдение за сохранностью:

-   городской,   поселковой   или   сельской   администрации,   если  они  построены   на  землях,

находящихся в государственной или муниципальной собственности;

- собственнику, владельцу, пользователю земельного участка, если они находятся на его земельном участке.

Если пункт ОМС совмещен с межевым знаком, то он сдается на наблюдение за сохранностью всем собственникам, владельцам и пользователям размежовываемых земельных участков.

5. Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ осуществляют сбор и анализируют следующие исходные материалы:

- проект землеустройства, материалы инвентаризации земель;

-  постановление  районной,  городской  (поселковой)  или  сельской  администрации  о предоставлении гражданину или юридическому лицу земельного участка;

- договоры купли-продажи и сведения о других сделках с земельным участком;

- выписки из книги регистрации земельного участка;

- сведения о наличии межевых споров по данному земельному участку;

- чертеж границ или кадастровые карты (планы) с границами земельного участка;

- топографические карты и планы;

- фотопланы и фотоснимки, приведенные к заданному масштабу;

- схемы и списки координат пунктов ГГС;

- схемы и списки координат пунктов ОМС;

-  списки  координат  межевых  знаков,  затрагиваемых  проектом  Землеустройства,  а  также проектные координаты вновь образуемого или трансформируемого земельного участка;

- сведения об особом режиме использования земель.

6. Полевое обследование пунктов геодезической опоры и межевых знаков

6.1. Полевое обследование производят с целью проверки сохранности пунктов геодезической опоры, выбора наиболее выгодной технологии работ и размещения пунктов опорной межевой сети.

6.2.  Результаты  обследования  отражаются  на  схемах  ГГС,  ОМС  или  ранее  изготовленном чертеже границ земельного участка.

6.3.  В  результате  полевого  обследования  выясняют  возможности применения  тех  или  иных методов и приборов для закрепления пунктов ОМС, межевых знаков и определения их координат.

Составляется  акт  проверки  состояния  ранее  установленных  граничных  знаков  земельного участка.

7. Составление технического проекта

7.1. Межевание земель выполняют в соответствии с техническим проектом, в котором обосновывают содержание, объемы, трудовые затраты, необходимые материалы, сметную стоимость, сроки выполнения и технику безопасности работ. Технический проект межевания земель составляют на каждый населенный пункт, дачный поселок, садоводческое товарищество, на крупные сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия и т.д.

7.2.  Межевание  земельного  участка,  предоставленного  для  ведения  личного  подсобного  и

дачного  хозяйства,  садоводства  и  индивидуального  строительства,  выполняют  в  соответствии  с техническим заданием, выданным на основе технического проекта.

7.3. Технический проект межевания земель утверждает районный (городской) комитет по земельным ресурсам и землеустройству.

7.4. Технический проект включает:

- текстовую часть;

- графические материалы;

- смету затрат и расчеты необходимых материалов.

7.5. В текстовой части технического проекта отражают:

- основание и цель выполнения работ;

- сведения о геодезической основе;

- сведения о ранее выполненных межевых работах;

- технологию геодезических работ и закрепления новых или восстановления утраченных границ;

- организацию и сроки межевания земельного участка;

- рекомендации по технике безопасности и охране труда;

-   перечень   материалов,    подлежащих    сдаче   в   комитет   по   земельным   ресурсам   и

землеустройству.

7.6. К техническому проекту прикладывают разбивочный чертеж, составленный в удобном для работы масштабе, на котором отображают существующие и проектируемые:

- пункты ГГС и ОМС (ОМЗ);

- межевые знаки;

- угловые и линейные данные для геодезических измерений;

- названия и номера размежовываемого и смежных с ним земельных участков.

На разбивочном чертеже проектируемые пункты ОМС и межевые знаки и их названия показываются красным цветом.

7.7. Разбивочный чертеж может составляться на копии ранее изготовленного чертежа границ

земельного участка или кадастровой карты (плана), приведенной к удобному для работы масштабу.

8. Уведомление собственников, владельцев и пользователей о межевании земель

8.1. Собственники, владельцы и пользователи размежовываемого и смежных с ним земельных участков  заблаговременно,  не  позднее  чем  за  2  дня  до  начала  работ,  извещаются  о  времени проведения межевых работ.

8.2.  Извещения  (приложение  3.3)  вручаются  под  расписку  (приложение  3.4)  с  указанием

времени вручения. Извещения и расписки составляются в 2-х экземплярах, один экземпляр из которых подшивается в межевое дело.

9. Установление и согласование границ земельного участка на местности

9.1. Установление границ земельного участка производит на местности в присутствии представителя районной, городской (поселковой) или сельской администрации, собственников, владельцев или пользователей размежовываемого и смежных с ним земельных участков или их представителей, полномочия которых удостоверяются доверенностями, выданными в установленном порядке.

9.2. После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

Результаты установления и согласования границ оформляются актом, который подписывается

собственниками,  владельцами,  пользователями  размежовываемого  и  смежных  с  ним  земельных участков (или их представителями), городской (поселковой) или сельской администрацией и инженером- землеустроителем - производителем работ. Акт утверждается комитетом по земельным ресурсам и землеустройству района (города) (приложение 3.5).

10. Определение координат межевых знаков

10.1. После закрепления на местности пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков определение их планового положения выполняют в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции.

10.2. Для определения координат пунктов ОМС (ОМЗ) и межевых знаков используют:

- спутниковые геодезические определения;

- триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, комбинированные засечки,

лучевые системы;

- фотограмметрические методы.

В обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии.

10.3. Для производства измерений применяют:

- спутниковые геодезические приемники;

- электронные тахеометры;

- светодальномеры;

- теодолиты;

- фотограмметрические приборы;

- дигитайзеры, другие приборы и инструменты.

10.4.  Конкретные  рекомендации  по  использованию  перечисленных  методов  и  приборов  для

межевания земель излагают в соответствующих руководящих технических материалах (РТМ) и техническом проекте.

10.6. По результатам геодезических, фотограмметрических и картометрических измерений вычисляют координаты пунктов ОМС и межевых знаков.

11. Определение площади земельного участка

11.1. Площадь земельного участка вычисляют в основном аналитическими методами по координатам межевых знаков, полученным геодезическими и фотограмметрическими методами при выполнении требований раздела 3 Инструкции.

11.2. Вычисленную площадь земельного участка Рвыч сравнивают с площадью, указанной в правоустанавливающем документе Рдок (постановлении администрации, свидетельстве на право собственности, договоре купли-продажи, и т.д.), для чего вычисляют разность

Дельта P = Pвыч - Pдок,

которую   сравнивают   с   допустимой   погрешностью   определения   площади   Дельта   Рдоп,

вычисляемой по формуле

Дельта Pдоп = 2mp,

где  mp  -  средняя  квадратическая  погрешность  определения  площади  земельного  участка,

вычисленная по формулам, приведенным в приложении 2.

При  Дельта  P  <  Дельта  Pдоп  за  окончательное  значение  площади  принимается  площадь,

указанная в правоустанавливающем документе.

При Дельта P > Дельта Pдоп материалы межевания земель направляют для внесения изменений

в	правоустанавливающий   документ   (постановление   администрации,    свидетельство   на   право собственности, договор купли-продажи и т.д.).

12. Составление чертежа границ земельного участка

12.1. Чертеж границ земельного участка составляют в масштабе, равном или крупнее масштаба базовой кадастровой карты (плана), рекомендованном в таблице.

12.2. Оригинал чертежа границ земельного участка составляют на плотной чертежной бумаге,

лавсане или фотоплане.

12.3. Чертеж границ земельного участка составляют по образцу, приведенному в приложении 3.

12.4. Чертеж границ земельного участка составляется инженером-землеустроителем, выполнившим межевые работы, и утверждается председателем (заместителем председателя) комитета по земельным ресурсам и землеустройству района (города).

13. Контроль и приемка материалов межевания земель производителем работ

13.1. В процессе и по завершению межевания земельных участков производитель работ осуществляет текущий контроль и приемку законченной продукции.

13.2. При выполнении работ физическим лицом, имеющим лицензию на выполнение межевых работ, текущий контроль и приемку законченной продукции, осуществляет комитет по земельным ресурсам и землеустройству или уполномоченная им проектно-изыскательская организация по землеустройству.

13.3.  Текущий  контроль  и  приемку  результатов  межевания  земель  производитель  работ выполняет с целью установления их соответствия требованиям настоящей Инструкции.

Результаты контроля и приемки оформляют актами установленной формы.

13.4.   В   целях   контроля   производитель   работ   выполняет   дополнительные   контрольные измерения, осматривает в натуре межевые знаки и устанавливает соответствие их оформления требованиям  настоящей  Инструкции.  Количество  дополнительных  контрольных  измерений основывается в техническом проекте.

13.5. При приемке завершенных работ проверяющий устанавливает:

- наличие списков координат пунктов ГГС, ОМС (ОМЗ) и межевых знаков;

- систему координат и схему привязки межевых знаков к опорным геодезическим пунктам;

- правильность ведения журналов геодезических измерений;

- правильность установления и закрепления границ земельного участка;

- допустимость погрешностей геодезических определений и вычисление площади земельного участка;

-  соответствие  вычисленной  площади  земельного  участка  площади,  указанной  в  документе,

удостоверяющем права собственника на земельный участок;

- правильность оформления чертежа границ земельного участка;

- правильность оформления межевого дела и т.д.

14. Государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков

14.1. Комитеты по земельным ресурсам и землеустройству осуществляют государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков.

14.2. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству утверждает следующие документы:

- технический проект или техническое задание на межевание земельного участка;

- акт установления и согласования границ земельного участка на местности;

- чертеж границ земельного участка;

- акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.

15. Обжалование результатов межевания

Результаты   межевания   земель,   утвержденные   районными   (городскими)   комитетами   по земельным ресурсам и землеустройству, могут быть обжалованы в установленном порядке.

16. Формирование межевого дела

16.1. По завершению межевых работ производитель работ формирует и сдает в комитет по земельным ресурсам и землеустройству межевое дело, в которое включаются:

1) Пояснительная записка.

2) Копия или выписка из решений государственных, муниципальных и местных организаций о предоставлении земельного участка.

3) Копии или выписки из документов, на основании которых установлен особый режим использования земель.

4) Копия договора о купле-продаже, дарственной, завещания или другого документа (если такие действия осуществлялись).

5) Справки о вкрапленных земельных участках.

6) Списки координат пунктов ОМС.

7) Списки координат межевых знаков.

8) Акт проверки состояния ранее установленных границ земельного участка.

9) Технический проект (задание) с рабочим (разбивочным) чертежом.

10) Извещения о вызове собственников, владельцев и пользователей размежовываемого и смежных с ним земельных участков для участия в действиях по межеванию земель.

11) Доверенности лицам, уполномоченным собственниками, владельцами, пользователями земельных  участков,  на участие в установлении,  согласовании и  закреплении на местности  границ размежовываемого земельного участка.

12) Акт установления и согласования границ земельного участка.

13) Акт о сдаче пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью.

14) Акт контроля и приемки материалов межевания земель производителем работ.

15) Чертеж границ земельного участка.

16) Ведомость вычисления площади земельного участка.

17) Акт государственного контроля за установлением и сохранностью межевых знаков.

16.2. Межевое дело регистрируется и постоянно хранится в межевом архиве комитета по земельным ресурсам и землеустройству.

Приложение 1

Основные типы опорных межевых знаков

(ОМЗ)

Рис.1 Бетонный пилон

Рис.2 Бетонный монолит

Рис.3 Железная труба

Рис.4 Деревянный столб

Рис.5 Штырь в пне

Рис.6 Марка (штырь, болт)

Приложение 2

Оценка точности определения площади земельного участка

Среднюю квадратическую погрешность mp определения площади земельного участка вычисляют по формуле

1+K(2)

mp = mt Sqrt(P) Sqrt(------),                                    (1)

2K

где P - площадь земельного участка, К - коэффициент вытянутости, mt

- средняя квадратическая погрешность положения межевого знака.

При К = 4 (отношение длины к ширине участка равно четырем)

mp = 1,46mt Sqrt(P).                                             (2)

При К = 1 (участок квадратной формы)

mp = mt Sqrt(P).                                                (2а)

В обоснованных техническими проектами случаях точность определения площади может быть установлена на основе сравнения результатов двукратных независимых геодезических измерений.

В случае, если на границах землепользования определены опорные межевые знаки, среднюю квадратическую погрешность общей площади можно определить по частям.

Сначала вычисляют средние квадратические погрешности площадей участков,  ограниченных звеньями границ и их замыкающими (рис.7)

mt            n

mp = ───────── Sqrt (сумма Di(2),                                (3)

2 Sqrt(2)        i=1

где mt - средняя квадратическая погрешность положения точки поворота (межевого знака); Di - диагональ, соединяющая точки i - 1 и t + 1; n число межевых знаков звена между опорными межевыми знаками.

Затем   вычисляют   среднюю   квадратическую   погрешность   площади   каркасного   полигона,

вершинами которого являются опорные межевые знаки,

mt0           n0

mp0 = --------- Sqrt (сумма D0j(2),                              (4)

2 Sqrt(2)        j=1

где  mt0  -  средняя  квадратическая  погрешность  положения  опорного  межевого  знака;  D0j  -

Диагональ, соединяющая j - 1 и j + 1 опорные межевые знаки; n0 - число вершин каркасного полигона.

Общая средняя квадратическая погрешность площади землепользования будет равна

N

mpобщ = Sqrt(mp0(2) + сумма mp(2),                               (5)

j=q

где N - число звеньев.

Приложение 3

Формы межевого дела

Приложение 3.1

В комитет по земельным ресурсам и землеустройству

района (города)

От

(Фамилия, имя,  отчество гражданина

или наименование юридического лица)

(паспортные  данные   гражданина

или реквизиты юридического лица)

Адрес

Заявление

Прошу выполнить межевание земельного участка

(находящегося

в собственности, владении, пользовании)

Правоустанавливающий документ

(госакт, свидетельство, договор и др.)

(номер, дата выдачи, кем выдан)

Кадастровый номер земельного участка:

Согласен  оплатить  расходы  по  выполнению   межевания   земельного участка.*

(подпись заявителя, дата)

"    "

201 г.

* Заявитель оплачивает расходы по межеванию земель, за исключением работ по установлению,

закреплению и геодезической привязке опорных межевых знаков.

Геодезические и кадастровые работы в Москве

+7 (495) 648-42-32

info@geosod.ru